## Slide 1
Microstrip Antennas

## Slide 2
介绍
矩形贴片
圆形贴片
品质因素、带宽和效率
输入阻抗
耦合
圆极化
阵列与馈电网络

## Slide 3
微带天线于1953年提出，1955年获得专利。从20世纪70年代开始，它就受到了相当大的关注。
在高性能飞机、航天器、卫星和导弹应用中有应用，尤其是需要低剖面天线的场景。

## Slide 4: 微带（贴片）天线
安装在由接地平面支撑的介电层（基板）上的金属条或贴片。

## Slide 5: 矩形微带天线
Fig. 14.1(a)
辐射来自
边缘
馈线
源

## Slide 6: 侧视图
Fig. 14.1(b)

## Slide 7
微带天线的辐射机理
夹在贴片和地平面之间的电磁场的共振。
沿着微带天线边缘的电磁场产生辐射场。
方向图最大值垂直于贴片
所需的衬底具有高介电常数（用于减小天线尺寸）。然而，对于高介电常数材料，其损耗很大。

## Slide 8: 各种形状的贴片
Fig. 14.2

## Slide 9: 优点：
低剖面
与非平面共形
简单且便宜
机械坚固
兼容MMIC设计
非常通用
a. 谐振频率
b. 极化
c. 图案
d. 阻抗

## Slide 10: 缺点
低功率，谐振、介质板有损耗
带宽窄
在大型阵列中，带宽和扫描空间之间有折衷
在VHF，甚至UHF波段有较大的物理尺寸
杂散馈电辐射

## Slide 11: 馈电方式
微带线
探针 (同轴电缆,同轴)
孔径耦合
临近耦合

## Slide 12: 微带馈线
Fig. 14.3(a)
馈线
随着衬底厚度的增加，表面波和杂散馈电辐射增加
源

## Slide 13: 同轴馈线
Fig. 14.3(b)
低杂散馈电辐射

## Slide 14: 孔径耦合馈电
微带馈线和探针都具有固有的不对称性，从而产生产生交叉极化辐射的高阶模式。为了克服其中的一些问题，使用了非接触式馈电。
source
通常，底部基板使用高介电材料，顶部基板使用厚且低介电常数
基板之间的接地平面将馈电与辐射元件隔离并最大限度地减少干扰
馈电和辐射元件独立优化

## Slide 15: 接近耦合馈电
Fig. 14.3(d)
最大带宽（高达13%）

## Slide 16: 等效电路
Fig. 14.4

## Slide 17: 分析方法
传输线模型
腔体模型
全波模型
a.积分方程（MoM）
b.模态
c.时域有限差分
d.有限元法
e.其他

## Slide 18: 传输线和腔体法
最简单的
具有物理可解释性
不太准确

## Slide 19: 全波模型
非常复杂
非常准确
非常通用（单元素、有限阵列、无限阵列、堆叠元素、任意形状元素、耦合等）
较少的物理可解释性

## Slide 20
矩形贴片

## Slide 21
矩形面片的几何

## Slide 22: 矩形贴片天线 传输线模型
Transmission line of the length L and width W
feed
Feed line

## Slide 23: 边缘效应与有效介电常数
对于微带天线而言W/h>> 1,电场线主要集中在衬底中。边缘减少
边缘区域
ε0
ε
ε0< εeff< ε

## Slide 24: 有效相对介电常数 在低频处恒定

## Slide 25
Fig. 14.6
有效相对介电常数是频率的函数-色散(色散)
@高频时，更多的电线集中在衬底中，这导致更大的εreff

## Slide 26
Fig. 14.7
由于边缘效应，微带天线的贴片在电学上看起来比其物理尺寸大
有效长度

## Slide 27
谐振频率
为了计算其谐振频率，贴片近似于长度为L的开路传输线
010指的是基本模式TM010
For resonance

## Slide 28
无边缘效应的谐振频率由下式给出
由于边缘，辐射边缘之间的有效距离比L在每个边上要长 .这导致实际谐振频率略微降低一个因子. 因此

## Slide 29
边缘效应随着衬底厚度的增加而增加。
这导致
  辐射边缘间更大有效间距
  更小的εeff ->谐振频率的近似线性增加

## Slide 30: 设计程序

## Slide 31
指定:
确定: W, L
A. 确定 W:
对于高效的辐射器，导致良好辐射效率的 实际宽度是
(14-6)
W（以厘米为单位）作为频率函数的曲线如附图所示

## Slide 32: 不同电介质衬底的单元宽度VS频率

## Slide 33
B. 确定 L:
一旦W已知，并且已经计算出有效介电常数和扩展长度
L（以厘米为单位）作为频率函数的曲线图如附图所示。

## Slide 34: 不同电介质衬底的单元长度VS频率

## Slide 38: 辐射场 缝隙导纳Y（电导G和电纳B）
每个辐射孔径被建模为向半空间辐射的宽度为W、高度为h的窄缝。

## Slide 39: 矩形贴片与等效电路
Fig. 14.9

## Slide 41
计算G1的另一个公式
Vo是跨槽中心的电压。我们可以定义这样一个电导（当放置在槽的中心时）它将耗散与槽辐射功率相同的功率

## Slide 43
Fig. 14.10

## Slide 44: 输入导纳

## Slide 45
Zin
λd/2的略微减小对于说明辐射边缘处的边缘效应而言是必要的。如果适当地从λd/2 处减小了L（适当地选择长度缩减因子q），则缝隙#2的变换导纳则为

## Slide 47
对于传输线方法，只考虑基本模式TM010（奇数模式），因此选择+。
考虑耦合

## Slide 48
这个积分很复杂，应该用数值方法来计算

## Slide 49
谐振输入电阻可以通过增加贴片的宽度W来减小。只要比值W/L不超过2，这是可以接受的，因为随着W/L增加超过2，单个贴片的孔径效率开始下降。
对于非常小的h值，如k0h<<1 ，输入电阻不依赖于h。模态展开分析还表明，输入电阻不会受到衬底高度h的强烈影响。

## Slide 50: 微带天线与馈线的 阻抗匹配

## Slide 51
微带馈线的特性阻抗

## Slide 52
特征阻抗的更好近似值是 (for )

## Slide 53
插入馈电点
Rin(y=y0)
y
Rin(y=0)
0
y0

## Slide 54
使用模态展开分析表明，插入馈电点阻抗由
随着插入馈电点距离y0的增加，谐振输入电阻减小。事实上，在y0=L/2，输入电阻消失。这种馈电机制可以非常适用于具有50欧姆量级的小特征阻抗值的贴片或者线。

## Slide 55
y

## Slide 56
然而，由于插入馈电引入的物理陷波，谐振频率可能变化约1%（由于引入的结电容）。谐振频率的变化通常取决于插入距离和凹口宽度。

## Slide 59
矩形贴片天线
-空腔模型

## Slide 60
Fig. 14.13
带开口端的2D传输线
贴片天线

## Slide 61
εr
侧边开放条件:
I=0 at the end
V=Vmax
PMC (perfect magnetic conductor) condition at the side walls
V(z)=hE(z)

## Slide 62
介质加载腔模型
PEC
PEC
PMC
PMC
PMC
PMC
Boundary Conditions:
PEC(perfect electric conductor) condition at top and bottom planes
Ex=Ez=0, for x=0,h
PMC condition at four sides walls
is the out forward normal unit vector of the side walls

## Slide 63
对于真正的贴片天线，由于边缘效应，在侧壁处不是纯PMC。
从侧壁流出的包裹电流。
扰动法:
  根据PMC假设计算场分布，该假设与实际场分布接近;
  根据场分布计算辐射、输入阻抗等
  包裹电流的贡献被视为衬底损耗

## Slide 64
由于PEC+PMC边界形成了一个封闭的空腔，因此在该空腔模型中不考虑辐射。
通过向衬底引入有效损耗正切δeff来考虑辐射损耗

## Slide 65
由于侧壁的反射，只有一小部分入射能量被辐射->效率低下的天线。
贴片下方的场形成驻波，驻波可以用余弦波函数表示。

## Slide 66: 腔模计算 TMX 模式

## Slide 67
磁矢与电矢

## Slide 68
使用变量分离

## Slide 70: 边界条件
PEC
PMC

## Slide 72
Resonant frequencies

## Slide 73: 在PEC+PMC腔体中的场

## Slide 74
谐振频率最低的主模
2nd mode
2nd mode
or

## Slide 75: TMX010-Mode
Fig. 14.14(a)
x, m
z, p
y, n
m, n, and p denote the number of E field period along x, y, and z direction respectively
E field

## Slide 76: TMX001-Mode
Fig. 14.14(b)
x, m
z, p
y, n
E field

## Slide 77: TMX020-Mode
Fig. 14.14(c)
x, m
z, p
y, n
E field

## Slide 78: TMX002-Mode
Fig. 14.14(d)
x, m
z, p
y, n
E field

## Slide 79: JS, MS With Ground Plane
Fig. 14.15(a)
四个侧壁被视为四个狭窄的孔（槽），辐射通过这些孔发生
使用惠更斯原理，微带贴片由等效电流和磁电流密度表示:
  Jt在贴片的顶部表面
  Js and Ms在四个侧壁
无限接地平面

## Slide 80
在贴片顶部的Jt非常小
沿着贴片边缘的切向磁场非常小
无限接地平面

## Slide 81
Fig. 14.15(c)
考虑地平面效应

## Slide 82
口面场对于：

## Slide 83
Fig. 14.16
TM010 模式下的辐射缝隙

## Slide 84: E-Plane
Fig. 14.17(a)

## Slide 85: H-Plane
Fig. 14.17(b)

## Slide 86
Fig. 14.18
TM010 模的非辐射缝隙

## Slide 87: TM010 模的辐射电场

## Slide 88
Radiation from Slot #2
由于馈线选得只激励 TEM 模，口径处电场的X分量可假设为常数且等于
磁流密度

## Slide 89
Radiation from Slot #2

## Slide 90: 二单元阵列
两个元素的阵列因子，大小和相位相同，相隔距离Le
#2
#1

## Slide 91
在y方向上间隔开距离Le的2个元素的阵列因子由下式给出
其中Le是有效距离

## Slide 92
总辐射电场

## Slide 93
对于微带天线而言, x-y 平面 (θ = 90◦ , 0◦ ≤ φ ≤ 90◦ and 270◦ ≤ φ ≤360◦) 是主要的E-plane.
(x-z plane)

## Slide 95: E-Plane
Fig. 14.19(a)

## Slide 96: H-Plane
Fig. 14.19(b)

## Slide 97
空腔模型结果和测量结果之间的误差（尤其是掠入射角）
是由于基板截断->非PEC反射系数
有限地面边缘衍射
对于电介质覆盖的接地平面（阻抗表面），对于远离掠射的观测角度，反射系数几乎为+1，但在掠射附近开始迅速变化，在掠射时变为-1

## Slide 98: 单缝

## Slide 101
渐进地表示为

## Slide 102: 双辐射缝隙

## Slide 104
2个辐射槽的总宽边方向性系数，由主 模式分离(反对称)

## Slide 105
渐进地表示为

## Slide 106
Fig. 14.20

## Slide 108: 波束宽度

## Slide 109: 圆形贴片

## Slide 110
Fig. 14.22
对于非常小的衬底高度（h<<λ），Hz=0，并且仅存在TMz模式，其中z垂直于贴片。
PEC位于顶部和底部，圆柱形PMC围绕空腔的圆形周边。

## Slide 111
Fig. 14.23

## Slide 112: TMZ
齐次波动方程

## Slide 113: TMZ
Boundary Conditions:
PEC
PMC

## Slide 115
χ’mn 表示贝塞尔函数Jm（x）导数的零点，
决定了谐振频率

## Slide 117
谐振频率点
Dominant Mode
p≠0 is for higher order modes, here we only consider TMmn0 modes.

## Slide 118
考虑边缘效应

## Slide 120: 设计程序

## Slide 122: 等效电流密度
腔内余弦方位角变化的归一化电场和磁场

## Slide 123
Fig. 14.23
圆形微带谐振腔模型及等效磁电流密度（贴片天线）

## Slide 125: 远区场

## Slide 128
Fig. 14.24(a)

## Slide 129
Fig. 14.24(b)

## Slide 130: 电导

## Slide 131
Fig. 14.25

## Slide 133
Fig. 14.26

## Slide 134
存储能量/耗散功率

## Slide 135: 品质因素
代表天线损耗的品质因数

## Slide 138: 带宽（百分比）

## Slide 139: 辐射效率
and
因此
还考虑了表面波引起的损耗

## Slide 140: 效率和带宽百分比

## Slide 141: 输入阻抗
谐振频率下的电抗
对于厚介质板，电抗可能是显著的

## Slide 142: 耦合

## Slide 143: 贴片相对位置
L
L
W
W
W
W
L
L

## Slide 144: 贴片耦合
Fig. 14.30
H平面耦合小于E平面耦合。
间距增大时，耦合减小。

## Slide 145
贴片天线的辐射场可以分解为
空间波（具有1/ρ径向变化），
高阶波（具有1/ρ2径向变化），
表面波（具有1/ρ1/2径向变化），
以及漏波[具有exp（-λρ）/ρ1/2径向变化。
对于非常小的间距，空间波和高阶波是最主要的，而对于大的间距，表面波由于其1/ρ1/2的径向变化而占主导地位
耦合机理

## Slide 146: E-Plane的耦合电导

## Slide 147
H-Plane的耦合电导

## Slide 148: 贴片耦合电导
Fig. 14.31

## Slide 149: 圆极化

## Slide 150
E场的两个分量相互正交，并与行进方向垂直。
振幅相等。
时间-相位差必须是的奇数倍。

## Slide 151
如果两个正交模式以90°时间相位差被激发，则可以获得圆偏振。
使用多个馈电激发多个模式
更改贴片形状

## Slide 152: 通过功率分配器在相邻侧驱动的 方形贴片
Fig. 14.32(a)

## Slide 153: 通过90°混频器 驱动相邻侧面的方形贴片
Fig. 14.32(b)

## Slide 154: 同轴电缆馈电的圆形贴片
抑制不希望的模式

## Slide 155: TMZ110及更高模式的圆形贴片 馈电方式
For the even modes (TMz210 and TMz410), the four feed probes should have phases of 0◦, 90◦, 0◦ and 90◦
For the odd modes (TMz110 and TMz310) should have phases of 0◦, 90◦, 180◦ and 270◦,

## Slide 156: 近似正方形贴片的单馈电线[34]
Fig. 14.33(a)

## Slide 157: 近似正方形贴片在圆极化时的场 (Ey for TMx010 and Ez for TMx001) [34]
Ey and Ex will have same amplitude and 900 out-of-phase when

## Slide 158: 左旋圆极化（LHC）的单馈电[34]
Fig. 14.33(b)

## Slide 159: 右旋圆极化（RHC）的单馈电
Fig. 14.33(c)

## Slide 160: 右旋圆极化
Fig. 14.34(a)

## Slide 161: 左旋圆极化
Fig. 14.34(b)

## Slide 162: 修剪正方形（L=W） 馈电点：1或3
Fig. 14.35(a)

## Slide 163: 阵列和馈电网络

## Slide 164: 阵列：串馈
Fig. 14.36(a)

## Slide 165: 阵列：并馈
Fig. 14.36(b)

## Slide 166
Fig. 14.38
微带阵列（10x10）
（空间到空间通信：f=2-2.3GHz）
图片来源：Ball航空航天技术公司

## Slide 167: 圆形贴片的平面阵列
Fig. 14.39

## Slide 170: 其他几何 谐振频率

## Slide 171: 圆盘扇区

## Slide 172: 环形扇区

## Slide 174: 圆环

## Slide 178
14.1, 14.9
HFSS Simulation（大作业）
Use HFSS to simulate the input impedance of Prob. 14.9, where
  The patch antenna is feed by a 50Ohm microstrip line(use Equ14.9 to calculate the width of the feeder line)
  The ground plane should be larger than the patch(can be 5L*5W)
  Both patch and ground are PEC
  Lumped port is used for the excitation
  Frequency range: 8GHz-14GHz
Determine:
  The difference between HFSS’s resonant frequency and 10GHz, why is there difference?;
  Calculate the E-and H-plane radiation at the HFSS resonant frequency