## Slide 1
pre lab4 + lab4

## Slide 2
1. Pre lab4
设计和实现 ON/OFF button
考虑亚稳态（metastability）问题
考虑抖动（ bounce）问题
考虑脉宽变换

## Slide 3
2. Pre lab4
开关和按钮有什么区别？
开关：状态性的，开关处于拨下的状态时状态一直不变。
按钮：触发性的，重点是每按下“一次”按钮算作一次输入。因此不管按了多久，按钮输出信号时长都不能超过一个时钟周期。
时钟周期
开关输出
按钮输出
按下
松开

## Slide 4
2. Pre lab4
按钮输入自身还有几个特点：
1.按钮是异步输入，存在亚稳态问题。
2.按钮的弹簧开关被按下或释放时，机械触点将立刻振动几 毫秒，产生一个不稳定的开关信号。
3.按钮按下的时间不能满足一个时钟周期的条件，需要进行脉宽变换。
时钟周期
开关输出
按钮输出
按下
松开

## Slide 5
Metastability
亚稳态多见于异步信号中，但任何时序电路亚稳态都可能出现。此时触发器输出端Q在有效时钟沿之后比较长的一段时间处于不确定的状态，在稳定下来之前可能是毛刺、振荡、固定的某一电压值。
Tsu：set up time，指在触发器的时钟信号上升沿到来以前，数据稳定不变的时间。
Th：hold time，在触发器的时钟信号上升沿到来以后，数据稳定不变的时间。
Tco：clock output delay，由 clk 触发到输出数据有效之间最大延迟时间。
如果Tsu、Th不够，数据将不能在这个时钟上升沿被稳定的打入触发器

## Slide 6
2. Pre lab4
Remove Metastability
阻止亚稳态的传播并提供时间使其稳定下来：使用多级触发器连接。
一般来讲，使用两级触发器的级联就足够了。

## Slide 7
2. Pre lab4
第二个问题：机械触点的颤动。
最简单的想法：在颤动的时间内不采样，等到颤动结束采样。
经验结果：一般延迟6.5-10ms比较合适。
检测到按钮被按下时，定时器开始计时，计时10ms再采样按钮的值，如果发现按钮没被按下，认为是噪声，舍弃；否则就开始采样按钮的输出。
采样输出直至检测到按钮被松开，同样延时10ms再采样，若采样结果为按钮没被松开，认为是噪声，舍弃；否则认为按钮被松开，结束采样。
未按下高电平
按下
低电平
抖动

## Slide 8
2. Pre lab4
第三个问题：脉宽变换。
目前已知输入是同步的（已消除亚稳态），时长大于一个时钟周期（10ns），希望将该输入的长度变为仅被一个时钟周期采样，只需使用下图所示的电路即可。
clk
in
Q
out
参照电路图编写代码

## Slide 9
仿真时建议将该参数改小，比如改成10
综合时记得改回去！！！

## Slide 10
推荐的lab4实验方案：
1.完成按钮处理模块，设计一个简单的电路（例如按下按钮切换LED灯的亮灭）来上板验证。
1.强制分成三个模块（同步、防抖、脉宽）。同步器+防抖动，约束到LED上。（自己看防抖代码）
2.1+脉宽变换，写一个顶层文件，实现按下按钮切换LED灯的亮灭
2.完成lab4的FSM模块，设计仿真测试文件，测试状态转换无误。
教仿真文件怎么写
3.完成lab4的数码管显示模块，将上述的几个模块连接到一起，上板验证。
1.数码管显示，8个开关控制亮1-8，全关显示0，其余状态显示9，奇偶数在两个数码管显示。
4.以上所有综合，形成lab4

## Slide 11
2.lab4
Implement the Electronic lock learnt in class with the following function diagram (see slides of lecture 5).
绘制FSM的状态图。
编写FSM的行为级Verilog模块。
使用Lab 3中的方法编写一个测试文件。
在上图中写下整个设计的Verilog描述，并在开发板中进行测试。
下面的内容不要求验收，附在实验报告中即可。
手动计算FSM，以仅使用D触发器和and/OR/NOT门绘制FSM的电路。
根据自己计算的FSM电路图，编写FSM的Verilog模块：对于下一个状态逻辑和输出逻辑，使用“assign”语句来描述组合逻辑，对于D触发器，使用“always”语句来进行描述。
对于整个设计，将步骤2）中设计的FSM模块替换为步骤6）中设计，并在您的板中实现整个设计。

## Slide 12
实验报告的内容：
1. prelab4文档要求中的测试结果
2.行为级代码、仿真以及板子上的结果
3.手写状态图，由状态转换表获得状态方程、驱动方程的过程，
以及最后的状态机电路
4.根据手写的状态机电路写成的电路级代码

## Slide 13
输入input：
按钮：reset
按钮：按下一次输入一个0
按钮：按下一次输入一个1
输出output：
LED：亮起来表明已解锁
七段数码管：显示当前状态
功能介绍

## Slide 14
FSM

## Slide 15
三段式状态机
次态逻辑
现态赋值
输出

## Slide 16
module E_LOCK_FSM(
input clk,reset,b0,b1,
output out,
output [3:0] hex_display
);
//定义状态
parameter S_RESET = 0; parameter S_0 = 1;
parameter S_01 = 2; parameter S_010 = 3;
parameter S_0101 = 4; parameter S_01011 = 5;
reg [2:0] state, next_state;
//次态逻辑
always@(*) begin
if(reset) next_state = S_RESET;
else case (state)
S_RESET: next_state = b0 ? S_0 :b1 ? S_RESET:state;
S_0: next_state = b0 ? S_0 :b1 ? S_01 :state;
S_01: next_state = b0 ? S_010:b1 ? S_RESET:state;
S_010: next_state = b0 ? S_0 :b1 ? S_0101 :state;
S_0101: next_state = b0 ? S_010:b1 ? S_01011:state;
S_01011: next_state = b0 ? S_0 :b1 ? S_RESET:state;
default: next_state = S_RESET;
endcase
end
//现态赋值
always@(posedge clk) state<= next_state;
//输出
assign out = (state == S_01011);
assign hex_display = {1'b0,state};
endmodule
注意：不要在两个always语句里给同一变量赋值

## Slide 17
basys 3
ego 1